## Slide 1
I. Для рам шасси спроектирована специальная упаковка, для возможности хранения и штабелирования рам в три яруса.
Задание:
Образец:
Модернизировать стандартный CKD паллет: к поддону смонтировать специальный каркас, не недолжно быть диагональных перегородок и стойки должны быть более сильными (нагрузка более 300 кг).
Задача получить упаковку, так что бы хранить и штабелировать рамы одна на одной в 3-4 яруса.
Запихнуть раму в упаковку не удобно и проблемно. Но вилами рича можно цеплять за саму раму (в доль), установить ее на поддон, скрепить стреп-лентой, затем установить каркас поверх рамы на поддоне (в тот момент когда рама уже на поддоне), произвести аналогичные действия со след. рамой, и только потом установить сборную конструкцию (поддон+рама+каркас) по верх первой.
Разборный паллет для рам шасси:
Каркас отцепляется от поддона, с помощью Ричтрака
Верхняя часть каркаса оснащена опорами, для установки по верх аналогичного паллета, и (или) паллета CKD
Каркас усилен опорными планками, для возможности выдержать нагрузку более 600 кг. (для возможности штабелирования на верх аналогичных паллет с рамами.
Каркас скрепляется к поддону по периметру болтами.

## Slide 2
Тестирование образца:
5) Верхняя часть каркаса оснащена опорами, для установки по верх аналогичного паллета, и (или) паллета CKD
3) Каркас скрепляется к поддону по периметру болтами
1) Установить раму на поддон, скрепить стреп-лентой
2) установить каркас поверх рамы на поддоне (в тот момент когда рама уже на поддоне)
4) Установить сборную конструкцию (поддон+рама+каркас) по верх первой. Для примера взяли обычный паллет CKD